Úvod do předmětu, základní pojmy, architektura PC
### Nakreslete, jak probíhá asynchronní přenos dat.

### Napište, jak dělíme sběrnice podle použití.
- Procesorová
  - DMI (Direct Media Interface, Intel)
  - UMI (Unified Medial Interface, AMD)
  - HyperTransport (AMD)
- Paměťová
  - DDR, DDR2, DDR3
- Systémová (přenáší adresu a data)
  - PCI, PCI Express, PCMCIA
- Periferní (řadiče zpravidla v jižním můstku)
  - SCSI, USB, FireWire, SATA, ATA
### Jaký je rozdíl mezi synchronní a asynchronní sběrnicí?
- Synchronní
  - Přenos dat je synchronizován hodinovým signálem (linkou)
  - Například PCI, SMBus, paměťové sběrnice
- Asynchronní
  - Přenos dat řízen potvrzovacími signály typu data připravena, data převzata
  - Například SCSI
### Jaký je rozdíl mezi paralelní a sériovou sběrnicí?
- paralelní
  - Data se přenášejí najednou (paralelně) v dané šíři, např. 8 bitu, 16bitu, 32bitu, …
  - U vysokých přenosových rychlostí hraje roli vliv doba šírení signálu od zdroje k cíli. Různá délka vodičů na motherboardu působí, že jednotlivé bity dorazí k cíli v jiný čas. To limituje maximální přenosovou rychlost.
  - Řešením je sériový přenos dat.
  - příklad: PCI, PCMCIA, paměťové sběrnice, ATA, SCSI
- sériová
  - Data se přenášejí po bitech za sebou (sériově)
  - Mezi komunikujícími obvody je jen minimum vodičů
  - Vhodnými budiči lze dosáhnout vysokých přenosových rychlostí
  - data se na jednotlivých linkách přenášejí nezávisle (nejsou vzájemně synchronizovány, jako na paralelní sběrnici)
  - příklad: USB, FireWire, PCI Express, SATA
### Kolik operací trvá čtení/zápis na místo v paměti na adrese (adresy jsou jiné):
- zápis 8b na adrese 0x0200B3F2 – 1x
- zápis 32b na adrese 0x000BF341 – 2x
- čtení 16b na adrese 0x0000BF13 – 2x
- čtení 32b na adrese 0x0000B041 – 2x
Adresní prostory PC, paměťové a vstupně/výstupní operace, přímý přístup do paměti, ATA a SATA rozhraní
### Co je adresní prostor, jaké druhy adresních prostorů znáte a co je mapa adresního prostoru?
- Fyzický adresní prostor
  - do tohoto prostoru jsou mapovány paměťové moduly
  - může sem být také mapován vstupně/výstupní prostor (například na ARM architektuře)
- Virtuální adresní prostor
  - každý proces dostane svůj vlastní virtuální paměťový prostor
  - alokované části virtuálního adresního prostoru jsou mapovány do fyzického adresního prostoru
  - před prací s daty uložených na virtuálních adresách je nutné virtuální adresu přeložit na adresu fyzického paměťového prostoru, překlad provádí Memory Management Unit (součást CPU)
  - jakýkoliv přístup k nealokované části vede k výjimce
- Vstupně/výstupní
  - velikost 64KiB, mapují se sem registry periferií
### Jaký je rozdíl mezi fyzickým a virtuálním adresním prostorem?
Viz předchozí otázka.
PCI, PCI Express, přerušení
### Co jsou BAR registry, kde se nachází a co určují?
- BAR (Base Access Register) obsahuje adresu z vstupně/výstupního prostoru. Na této adrese je v řadě za sebou umístěn blok registrů sloužících PCI zařízení.
- Hodnota BAR se nachází v konfiguračním prostoru PCI zařízení (umístěný v paměti). Obsah konfiguračního prostoru jednotlivých PCI zařízení můžeme číst/zapisovat skrze dva 32 bitové registry ve vstupně/výstupním prostoru – CF8h (index registr) a CFCh (data registr).
### Jaké typy přenosů podporuje PCI Express sběrnice a pro jaké účely se používají?
- paměťové
  - čtení/zápis do paměti (fyzického paměťového prostoru)
- vstupně/výstupní
  - čtení/zápis v 64KiB vstupně/výstupním prostoru
- konfigurační
  - čtení/zápis v konfiguračním prostoru
- výměna zpráv
### Vyjmenujte a popište typy přerušení dle původu.
- vnější přerušení – zdrojem jsou periferní obvody (časovač, COM port apod.)
- vnitřní přerušení – výjimky (dělení nulou, výpadek stránky, porušení paměťové ochrany)
- softwarové přerušení – vyvoláno instrukcí INT <číslo>
### Co je řadič a vektor přerušení a jak funguje ve všech módech x86?
- Řadič přerušení (Programmable Interrupt Controller - PIC):
  - integrovaný obvod, který přijímá a prioritizuje požadavky na přerušení (Interrupt Request neboli IRQ) přicházející z různých zdrojů či ve stejnou chvíli
  - přerušení s nejvyšší prioritou CPU vyřídí vykonáním obslužného podprogramu
    - řadič má výstup INT, který signalizuje procesoru žádost o přerušení
    - ve speciálním sběrnicovém cyklu dostane procesor od řadiče číslo přerušení, pro které má vyvolat obslužný podprogram
  - konfigurační registry řadiče jsou mapovány do V/V adresního prostoru
    - na konci obsluhy přerušení procesor zapíše (instrukcí OUT 20h, 20h) do konfiguračního registru řadiče, čímž indikuje řadiči konec obsluhy přerušení a řadič vybere další přerušení pro obsluhu (pokud existuje)
  - má 15 vstupu přerušení (interrupt 0 – 15)
  - v novějších systémech je nahrazen řadičem typu APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller)
- Vektor přerušení:
  - V reálném módu procesoru (dnes se používá jen pro start počítače) jsou adresy vstupních bodu přerušení uloženy v tabulce přerušení v 1 KiB operační paměti (256 položek * 4B).
  - V protected módu (dnes běžně užívaný) jsou vstupní body obsluh přerušení uloženy v jako deskriptory v tabulce IDT (Interrupt Descriptor Table).
  - Výběr položky v tabulce vektoru přerušení (případně IDT) provádí procesor na základě čísla přerušení, které dostane ve speciálním cyklu od řadiče přerušení.
### Vysvětlete, co je Local APIC a I/O APIC, k čemu se používají, kde se nachází a jaký je mezi nimi rozdíl.
- Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC)
  - jedná se o novější typ řadiče přerušení (nahrazuje PIC – Programmable Interrupt Controller)
  - zaveden pro podporu multiprocesorových systémů
  - skládá se z více komponent
    - Local APIC
      - jeden pro každý procesoru (dříve samostatný čip, dnes jako součást procesoru)
      - určuje pořadí obsluhy přerušení
      - může požádat o přerušení jiný Local APIC (jiného procesoru)
      - má 32 bitové konfigurační registry mapované do paměti
      - obsahuje dva vstupy pro lokální přerušení LINT0 a LINT1
    - I/O APIC
      - typicky jeden pro každou periferní sběrnici
      - má 24 vstupů pro vnější přerušení (Interrupt Request)
      - přesměrovává požadavky na přerušení z periferií do Local APIC
        - přesměrování se řídí podle 24 položkové přesměrovávací tabulky, ta obsahuje:
          - číslo vektoru přerušení
          - prioritu
          - cílový procesor
          - metodu výběru procesoru
        - hodnoty v tabulce mohou být konfigurovány
      - má programovatelné registry pro konfiguraci
  - ve starších verzích komunikovaly komponenty skrze oddělenou sběrnici ICC (Interrupt Controller Communication), novější verze již využívají systémovou sběrnici
### Co je I/O APIC? Jakou funkci plní a jaké informace do něho ukládá operační systém?
Viz předchozí otázka.
### Vysvětlete, jak funguje meziprocesorové přerušení.
- Meziprocesorové přerušení (IPI, Interprocessor Interrupt) je situace, kdy jeden procesor chce vyvolat přerušení v jiném procesoru.
- CPU zapíše do registru ICR (Interrupt Command Register) svého Local APICu:
  - číslo vektoru přerušení
  - identifikátor cílového Local APICu
- Dojde k vyslání požadavku přerušení cílovému Local APICu, který požádá své CPU o provedení obsluhy přerušení
  - ve starších verzích komunikovaly komponenty skrze oddělenou sběrnici ICC (Interrupt Controller Communication), novější verze již využívají systémovou sběrnici
Standard USB 3.0, USB On-The-Go
### Jak se pozná multifunkční USB zařízení.
Pomocí více konfiguračních deskriptorů (jedna funkčnost má pak více módů provozu) a interface deskriptorů (pro různé funkce).
### Co je CWB a CSW a k čemu se používají?
- Jedná se o datové struktury pro USB přenosy
  - CBW – struktura pro přenos dat a příkazů pomocí USB, pro IN i OUT přenosy
  - CSW – struktura pro potvrzování přijetí/nepřijetí dat, ke každému CBW musí dojít CSW, jinak chyba
### Co je to interrupt endpoint a jak se liší od endpointu typu Bulk?
- Bulk endpoint přenáší takzvané hromadné/blokové přenosy, které musí být iniciovány počítečem. Tento endpoint můžeme najít například na USB disku.
- Interrupt endpointu se musí počítač s pravidelným intervalem dotazovat, zda-li nejsou připravena nová data. Takový endpoint můžeme nalézt například u myši.
### K čemu slouží VID a PID u USB zařízení, kde je uloženo a jak se vyčítá?
- VID (Vendor ID) je identifikace výrobce
- PID (Product ID) je identifikace konkrétního typu zařízeními
- Hodnoty slouží k identifikaci zařízení a zjištění, zda-li je pro dané zařízení k dispozici ovladač.
- Obě hodnoty jsou uloženy v Device Descriptoru.
### Jaké typy přenosů podporuje USB sběrnice a pro jaké účely se jednotlivé typy používají?
- blokové/hromadné
  - spolehlivé, opakování přenosu při chybě
  - mají nejnižší prioritu
- izochronní
  - není zaručeno dodání dat (možnost ztráty, při chybě se přenosy neopakují)
  - pro přenosy dat v reálném čase (audio a video)
  - v rámci maximální šířky pásma si mohou jednotlivé izochronní kanály alokovat požadovanou šířku pásma (přenosovou rychlost)
- řídící
  - slouží ke konfiguraci zařízení a vyčítání PnP informací ze zařízení
  - doručení dat zaručeno
- přerušení (speciální typ blokového přenosu)
  - mají minimální zpoždění
  - hostitelský počítač se opakovaně dotazuje na stav (polling)
  - interval dotazování na interrupt endpointy je popsán v deskriptoru pro takového endpointu
### Co je to URB a k čemu se používá?
- USB request block (URB) je datová struktura reprezentující USB přenosy
  - používá se pro posílání nebo přijímání dat z daného endpointu
  - zajišťuje asynchronní přenosy
  - obsahuje:
    - číslo endpointu
    - délku přenosu
    - adresu bufferu (pro příjem nebo odeslání dat)
    - stav přenosu
    - adresu dokončovací rutiny, která se volá po ukončení přenosu (callback)
### Vysvětlete pojmy BDT a BD, co BD obsahuje a k čemu se používá.
- Jsou to popisovače v USB modulu.
- Buffer Descriptor Table (BDT) je tabulka, která pro každý koncový bod a směr přenášení dat (In/Out) obsahuje Buffer Descriptor (BD).
  - Buffer Descriptor obsahuje:
    - stav bufferu (State)
      - bit 7 stavu bufferu se synchronizuje přístup do bufferu ze strany USB řadiče a CPU
    - počet přijatých/k odeslání bytu (Count)
    - adresa bufferu v paměti (spodní Addr L a horní Addr H)

SCSI Sběrnice a USB paměťová média
### Jakou funkcionalitu reprezentuje SCSI příkaz READ a jaké má parametry?
- Reprezentuje funkcionalitu čtení dat z diskového zařízení.
- Jeho parametry jsou Logical Block Address (LBA) bloku, od kterého se má čtení provádět a počet bloků, které se mají přečíst.
Periferní sběrnice (SATA, LPC, Firewire)
### Popište, co je SMBus a k čemu slouží.
- Jednoduchá dvouvodičová sběrnice, synchronní
- Používá se např. pro komunikaci základní desky a zdroje napájení, ale také na komunikaci s čidly, ventilátory a hodinami (obecně pomalá zařízení)
- Lze připojit PCI kartu
### Popište, co je LPC a SuperIO, k čemu slouží a jaký je jejich vztah.
- Low Pin Count (LPC) je paralelní synchronní sběrnice propojující CPU a zařízení nevyžadující vysokou datovou propustnost (například SuperIO, boot ROM či Trusted Platform Module).
  - Má pouze 7 signálu celkem, data jsou 4 bitová, adresa a data jsou multiplexovány.
- SuperIO je řadič, který obsahuje rozhraní pro celou řadu zařízení nevyžadujících vysokou datovou propustnost (disketová mechanika, PS/2 rozhraní pro připojení klávesnice a myši, paralelní port aj.).
  - Obvykle je připojen k jižnímu můstku sběrnicí LPC.

Vývoj specifických USB zařízení, hardwarová podpora v mikropočítačích, firmware
Jádro operačního systému Linux a moduly jádra
### K čemu slouží modul jádra v operačním systému Linux, jakou má formu a jaké příkazy pracují s modulem jádra?
- Modul jádra slouží obvykle v jádře jako ovladač zařízení. Může být za běhu načten a nebo odebrán.
- Má formu souboru tzv. Kernel Object s příponou .ko
- Příkazem insmod je možné modul vložit do jádra.
- Příkazem rmmod je možné modul z jádra odebrat.
### K čemu slouží funkce probe v Linuxových ovladačích, kdy je volána a co znamená, že funkce v návratové hodnotě indikuje úspěch?
- Funkce probe slouží k ověření zařízení z hlediska schopnosti driveru ovládat toto zařízení.
- Vytváří vnitřní lokální struktury pro konkrétní (instanci) zařízení a registruje ho v jádře.
### K čemu a proč se používají funkce copy_from_user a copy_to_user.
- Speciální funkce pro kopírování dat mezi prostorem jádra Linuxu a uživatelským prostorem.
- Používají se v prostoru jádra.
- Jejich použití je nezbytné, protože se jedná o dva oddělené paměťové prostory.
USB zařízení v Linuxu a úvod do ovladačů Windows
### Vyjmenujte typy ovladačů v operačním systému Windows a uveďte jejich použití.
Rozdělení podle kontextu:
- Kernel drivery
  - Jsou ovladači v kontextu jádra
  - Mohou přistupovat přímo na hardware a využívat
  - přímého přístupu do paměti
  - Složitější vývoj a ne tak komfortní ladění
- User-Mode drivery
  - Jsou ovladači v uživatelském kontextu
  - Mají formu DLL knihovny
  - Nacházejí v horních patrech hierarchie ovladačů pro dané zařízení
  - Tento typ driveru využívají například USB zařízení

Rozdělení podle funkce:
- Sběrnicové ovladače (Bus Drivers)
  - Obsluhují řadiče sběrnic, Sběrnicové adaptéry nebo můstky
  - Příkladem jsou Sběrnicové ovladače pro PCI, SCSI a USB
  - Najdeme je na nejnižší úrovni v hierarchii
  - Typicky zajišťují enumeraci (identifikaci a evidenci) zařízení připojených na Sběrnici a konfiguraci těchto zařízení
- Funkční ovladače (Function Drivers)
  - Ovladač konkrétního typu zařízení (myš, tablet, …)
  - Obvykle poskytován výrobcem zařízení
- • Filtry (Filter Drivers)
  - "průchozí" ovladače vkládané mezi ovladače
  - Používají se pro logovací, auditování nebo bezpečnostní funkce
Microsoft Windows Driver Model
### V jakých ovladačích se implementuje funkce DriverEntry, kolikrát a kdy se volá?
- vstupní bod Windows ovladače
- volána IO Managerem při nahrání ovladače (pouze jednou)
- parametrem funkce DriverEntry je Driver Object
- volá funkce a callbacky pro inicializaci objektu ovladače (např. při detekci zařízení nového typu)
### Nakreslete hierarchii ovladačů u Windows.

### K čemu slouží fronta zpráv u Windows driverů.
Vytvoření fronty pro I/O požadavky. Například sekvenční zpracování, vytvoření callbacků pro operace read/write.
Mapování Bluetooth zařízení do Linuxu a Windows
### Co je rfcomm a hcitool, k čemu se používají a k čemu slouží párování?
- Linuxové příkazy pro vyhledání (hcitool) a připojení/párování (rfcomm) Bluetooth zařízení
- Párování
  - Zajišťuje jednoznačné přiřazení dvou BT zařízení pro vzájemnou komunikaci
  - Kdo se chce připojit k jinému zařízení musí znát jeho párovací klíč
  - U párování mobilních telefonu se po žádosti o připojení objeví na telefonu
  - požadavek na zadání párovacího klíč a stejný klíč je nutné zapsat do formuláře na straně např. PC
### Jakým způsobem se mapuje Bluetooth zařízení do Windows a jak se k němu přistupuje?
- zařízení se mapují s různými profily, nejčastěji jako Serial Port Profile (SPP) nebo například Headset Profile (HSP, pro bezdrátové reproduktory)
- zařízení s SPP profilem se mapují jako COM porty
- zařízení, které dovolují audio přenosy se mapují jako BT zvukové karty a je možné audio data získat například z Windows Multimedia API
Mapování audio a video zařízení do Linuxu a Windows
### Co je Video for Linux, k čemu slouží a pro jaká zařízení je určeno?

### Jaké funkce se použijí pro záznam audia pod Windows, jaký je postup?
- Použijí se funkce z Windows Multimedia API, které slouží k přehrávání a záznamu audia a videa.
- Postup:
  - waveInOpen – funkce pro otevření streamu pro záznam
  - waveInPrepareHeader – funkce pro přípravu hlavičky buffer pro ukládání audio dat
  - waveInAddBuffer – funkce pro zařazení bufferu do fronty, odkud se pomocí callbacků kopírují data
  - waveInStart(hWaveIn) – spuštění záznamu
  - waveInReset(hWaveIn) – zastavení záznamu
Sériový port, infračervená komunikace
Nezařazené
### Jaký je rozdíl mezi synchronní a asynchronní souborovou operací? Jak je to řešeno v operačním systému Linux?

### Co je JNI, jak se píše nativní funkce a kde jsou uložené?
Java Native Interface (JNI) je rozhraní, které umožňuje provádět volaní mezi Java kódém běžícím ve Java Virtual Machine (JVM) a nativními aplikacemi či knihovnami psanými v jiném programovacím jazyce. Může mít formu například DLL knihovny.